中华人民共和国建设部
中华人民共和国民政部 标准
中国残疾人联合会

JGJ 50-80
（试行）

主编单位：北京市建筑设计院
　　　　　北京市市政设计院 
批准单位：中华人民共和国建设部
　　　　　中华人民共和国民政部
　　　　　中国残疾人联合会 
试行日期：1989年4月1日

第一章　总则

第1.0.1条　为方便残疾人使用城市道路和建筑物，特制定本设计规范。

第1.0.2条　本规范主要针对下肢残疾者和视力残疾者的需要制定。

第1.0.3条　本规范适用于城市道路和建筑物的新建、扩建和改建设计。各地可根据各自条件依照本规范编制必要的补充规范或实施细则。

第1.0.4条 方便残疾人使用的道路和建筑物设计，除执行本规范外，尚应符合国家和专业部门颁发的有关标准、规范和规定。

二章　城市道路设计

第一节　一般规定

第2.1.1条 方便残疾人使用的道路设施的设计内容应符合表2.1.1的规定。

城市道路设施设计内容　表2.1.1

| 道路设施类别 | 执行本规范的设计内容 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 非机动车车行道 | 通行纵坡、宽度 | 满足摇三轮车者通行 |
| 人行道 | 通行纵坡、宽度、缘石破道、立缘石触感块材限悬挂物、突出物 | 满足手摇三轮车者、轮椅者、拄拐杖者通行方便视力残疾者通行 |
| 人行天桥和人行地道 | 坡道式 | 通行纵坡、宽度、缘石破道、立缘石触感块材限悬挂物、突出物 | 满足手摇三轮车者、轮椅者、拄拐杖者通行方便视力残疾者通行 |
|  | 梯道式 | 纵剖面 扶手 地面防滑 触感块材 | 方便拄拐者、视力残疾者通行 |
| 公园、广场、游览地 | 在规划的活动范围内解决 方便使用通行 | 同非机动车道和人行道 |
| 主要商业街及人流极为频繁的道路交叉口 | 音响交通的信号装置 | 方便视力残疾者通行 |

第2.1.2条 方便残疾人使用的道路设施系以手摇三轮车为主要出行工具，并考虚轮椅者、拄拐杖者、视力残疾者的不同要求，其基础参数应符合附录一的规定。

第二节　非机动车车行道

第2.2.1条 非机动车行驶的道路、桥梁和立体交叉的纵断面设计应符合下列规定：

一、最大纵坡度应符合表2.2.1-1的规定;

最大坡度　表2.2.1-1

| 条件 | 最大坡度% |
| --- | --- |
| 平原、微丘地形的道路 地形困难的路段、桥梁、立体交叉 | 2.5 3.5 |

二、纵坡长度应小于表2.2.1-2的规定。

纵坡坡长限制　表2.2.1-2

第三章　建筑物设计

第一节 一般规定

第3.1.1条 方便残疾人使用的建筑物设计内容应符合表3.1.1的规定。

建筑物设计内容　表3.1.1

| 建筑类型 | 执行本规范范围 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 政府及纪念性（政府及司法部门办公楼，集会、纪念场馆等） | 接待部门及公共活动区 | 残疾人可使用相应设施 集会场所应设残疾人席位 |
| 文化、娱乐、体育建筑（图书馆、美术馆、博物馆、文化馆、影剧院、游乐场、体育场馆等） | 公共活动区 | 残疾人可使用相应设施 主要阅览室、观众厅等 应设残疾人席位 根据需要为残疾人参加演出或比赛设相应的设施 |
| 商业服务建筑（大型商场、百货公司、零售网点、餐饮、邮电、银行等） | 营业区 | 残疾人可使用相应设施 大型商业服务楼应设可供残疾人使用的电梯 中小型商业服务楼出入口应设有坡道 |
| 宿舍及旅馆建筑 | 公共活动区及部分客房层 | 残疾人可使用相应设施 宿舍及旅馆根据需要设残疾人床位 |
| 医疗建筑（医疗、疗养院、门诊所、保健及康复机构） | 病患者使用的范围 | 残疾人可使用相应设施 |
| 交通建筑（汽车站、火车站、地铁站、航空港、轮船、客运站） | 旅客使用和范围 | 残疾人可使用相应设施 提供方便残疾人通行的路线 |

注：残疾人可使用相应设施指各类建筑为公众设的通路、坡道、入口、楼梯、电梯、座席、电话、饮水、售品、厕所、浴室等设施。具体设施内容可根据实际使用需要确定。

第3.1.2条 城市广场、公园、游览地等室外公共设施，应参照本章有关规定设计。

第3.1.3条 有一定数量残疾人使用的学习、工作场所，可参照本规范采取相应设施以满足基本要求。

第3.1.4条 专供残疾人使用的各类建筑，均应按本规范有关规定执行。

第3.1.5条 方便残疾人使用的建筑物主要考虑满足轮椅者、拄拐杖者、视力残疾者的不同要求，其通行及有关设施的基本空间尺度参数，应符合附录一至四的规定。

第二节 出入口

第3.2.1条 供残疾人使用的出入口，应设在通行方便和安全的地段。室内设有电梯时，该出入口，宜靠近候梯厅。

第3.2.2条 出入口的室内外地面宜相平。职室内外地面有高差时，应采用坡道连接。

第3.2.3条 出入口的内外，应留有不小于1.50*1.50m平坦的轮椅回转面积。

第3.2.4条 出入口设有两道门时，门扇开启后应留有不小于1.20m的轮椅通行净距。

第四章　国际通用标志

第4.0.1条 符合本规定的道路、桥梁及公共建筑物应在显著位置上安装国际通用标志牌，其图案式样如图4.0.1所示。

第4.0.2条 标志牌尺寸为0.10m至0.45m的正方形，白色轮椅图案黑色衬底或相反，轮椅面向右侧。加文字或方向说明时，其颜色应与衬底形成鲜明对比。所示方向为左右时，轮椅面向左侧。

第4.0.3条 标志牌用于指示方向，提供如下信息：

一、指示建筑物出入口及安全出口；

二、指示建筑物内、外通路；

三、指示专用空间位置；

四、指示城市道路、桥梁等设施。

附录一　基础参数

一、手摇三轮车与机动三轮车示意图

二、手动四轮轮椅及杖类

手动四轮轮椅及杖类空间尺寸

| 肢体残疾人 | 乘轮椅者 | 手动 四轮轮椅 | 空车尺寸 | 载人后尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长不应＞1.1m 宽不应＞0.65m | 长约1.2m 宽约0.7m |
|  | 拄杖者 | 单手杖 双拐杖 | 水平行进时宽度 | 上楼梯时宽度 |
|  |  |  | 约0.75m 约0.95m | - 约1.2m |
| 视力残疾人 | 用导盲杖者 | 导盲杖 | 水平行进时宽度 | 导盲杖摆动波长 |
|  |  |  | 约0.9m | 0.9－1.5m |

附录三　乘轮椅者对各种设施的使用尺度参数

附录四　停步块材和导向块材图案尺寸

附录五　肢体残疾与视力残疾分级标准

一、肢体残疾者的整体功能评价

从一个残疾者的整体看，在未加康复措施的情况下，以实现日常生活(Activities of Daily living,简称ADL)的不同能力来评价。

日常生活活动分为八项。即：端坐、站立、行走、穿衣、洗漱、大小便、写字。能实现一项算一分，实现有困难的算0.5分；不能实现的算0分。据此划分四个等级，列表如下：

| 级别 | 程度 | 计分 |
| --- | --- | --- |
| 一级肢体残疾 二级肢体残疾 三级肢体残疾 四级肢体残疾 | 完全不能实现日常生活活动 基本上不能实现日常生活活动 能够部分实现日常生活活动 基本上能够实现日常生活活动 | 0-2 3-4 5-6 7-8 |

二、肢体残疾的分级

从人体运动系统有几处残疾、致残部位高低和功能障碍程度综合考虑，并以功能障碍为这主来划分肢体残疾的等级。

（一）一级肢体残疾：

- 四肢瘫；下肢截瘫，双关节无自主活动能力；偏瘫，单侧肢体功能全部丧失。

- 四肢在不同部位截肢或先天性缺肢；单全臂（或全腿）的双小腿（或前臂）截肢或缺肢；双上臂和单大腿（或小腿）截肢或缺肢；双全臂（或双全腿）截肢或缺肢。

- 双上肢功能极重障碍；三肢功能重度障碍；

（二）二级肢体残疾：

- 偏瘫或双下肢截瘫，残肢公保留少许功能。

- 双上肢（上臂或前臂）或双大腿截肢或缺肢；单全腿（或全臂）和单上臂（或大腿）截肢或缺肢，三肢在不同部位截肢或缺肢。

- 两肢功能重度障碍；三肢功能中度障碍。

（三）三级肢体残疾：

- 双小腿截住肢或缺肢；单肢在前臂、大腿及其上部截住肢或缺肢。

- 一肢功能重度障碍；两肢功能中度障碍。

- 双拇指伴有示指（或中指）缺损。

（四）四级肢体残疾：

- 单小腿截肢或缺肢。

- 一肢功能中度障碍，两肢功能轻度障碍。

- 脊椎（包括颈椎）强直；驼背畸形大于70°；脊椎侧凸大于45°。

- 双下肢不等长、差距大于5cm。

- 单侧拇指伴有示指（或中指）缺损；单侧保留拇指，其余四指截除或缺损。

注：以下情况不属于肢体残疾范围：

（一）保留拇指和示指（或中指）而失去另三指者。

（二）保留足跟而失去足的前半部者。

（三）双下肢不等长、差距小于5cm者。

（四）小于70°的驼背或小于45°的脊椎侧凸。

三、视力残疾的分级

（一）盲

一级盲：好眼的最佳矫正视力低于0.02；或视野半径小于5°。

二级盲：艰眼的最佳矫正视力等于或优于0.02，而低于0.05；或视野半径小于10°。

（二）低视力

一级低视力：好眼的最佳矫正视力等于或优于0.05，而低于0.1。

附录六　本规范用词说明

一、为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1.表示很严格，非这样作不可的用词：

正面词采用“必须”； 
　　反面词采用“严禁”；

2.表示严格，在正常情况均应这样作的用词：

正面词采用“应”；
　　反面词采用“不应”或“不得”。

3.表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的用词：

正面词采用“宜”或“可”；
　　反面词采用“不宜”。

二、条文中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。非必须按所指定的标准和规范执行的写法为“可参照……执行”。