道路交通标志和标线是交通管理中十分重要的组成部分。为道路交通安全、道路畅通、有序起到了积极的作用。针对我国道路交通的迅猛发展，高架道路、高等级道路、立体交通等的出现，对交通标志和标线的性能提出了更高的要求，新近修订颁布了GB5768——1999《道路交通标志和标线》强制性国家标准。它是根据我国长期交通管理的经验和道路交通发展的现状，同时吸取了各国有关道路交通标志和标线新的标准修改完成的，使这次道路交通标志和标线更加完整、醒目、科学。

本标准的特点是：

- 积极采用了国际标准，引进国外先进科学技术。标准设计超前，以适应道路交通发展的需要。

- 以高速公路、高等级道路、立体交通为重点，各类标志标线品种齐全、图形形象直观、版面美观大方，结构合理。

- 本标准从形状、颜色、字符等设计具有醒目度、易读性、公认度，为车辆驾驶人员提供完善和清晰的情报。

- 本标准增加了很多新的标志标线内容，为道路交通参与者提供了许多新的信息，对交通安全起到了积极的作用。

| 禁止通行标志 表示禁止一切车辆和行人通行。此标志设在禁止通行的道路入口处。 禁止驶入标志 表示禁止车辆驶入。此标志设在禁止驶入的路段入口处。其颜色为红底中间白横杠。 禁止机动车通行标志 表示禁止某种机动车通行。此标志设在禁止机动车通行的路段入口处。 禁止载货汽车通行 表示禁止载货机动车通行。此标志设在载货机动车通行的路段入口处。 禁止三轮机动车通行标志 表示禁止三轮机动车通行。此标志设在禁止三轮机动车通行的路段入口处。 禁止大型客车通行标志 表示禁止大型客车通行。此标志设在禁止大型客车通行的路段入口处。 禁止汽车拖、挂车通行标志 表示禁止汽车拖、挂车通行。此标志设在禁止汽车拖、挂车通行的路段入口处。 禁止拖拉机通行标志 表示禁止拖拉机通行。此标志设在禁止拖拉机通行的路段入口处。 禁止农用运输车通行标志 表示禁止农用运输车通行。此标志设在禁止农用运输车通行的路段入口处。 禁止两轮摩托车通行标志 表示禁止两轮摩托车通行。此标志设在禁止两轮摩托车通行的路段入口处。 禁止某两种车通行标志 表示禁止某两种车通行。此标志设在禁止某两种车通行的路段入口处。 |
| --- |
|  | 限制宽度标志 表示禁止装载宽度超过标志所示数值的车辆通行。此标志设在最大允许宽度受限制的地方。 以图为例：装载宽度不得超过3米。 |
|  |  | 限制高度标志 表示禁止装载高度超过标志所示数值的车辆通行。此标志设在最大允许高度受限制的地方。 以图为例：装载高度不得超过3.5米。 |
|  |  | 限制质量标志 表示禁止总质量超过标志所示数值的车辆通行。此标志设在需要限制车辆质量的桥梁两端。 以图为例：装载总质量不得超过10t。 |
|  |  | 限制轴重标志 表示禁止轴重超过标志所示数值的车辆通行。此标志设在需要限制车辆轴重的桥梁两端。 以图为例：限制车辆轴重量不得超过7t。 |
|  |  | 限制速度标志 表示该标志至前方解除限制速度标志的路段内，机动车行驶速度不得超过标志所示数值。此标志设在需要限制车辆速度的路段的起点。 以图为例：限制行驶时速不得超过40公里。 |
|  |  | 解除限制速度标志 表示限制速度路段结束。此标志设在限制车辆速度路段的重点。 此标志颜色为白色、黑圈、黑细斜杠、黑字。 |
|  | 停车检查标志 表示机动车必须停车接受检查。此标志设在关卡将近处，以便要求车辆接受检查或缴费等手续。 本标志为圆形白底、红边、黑字图案，标志中可加注说明检查事项。 |
|  |  | 停车让行标志 表示车辆必须在停止线以外停车了望，确认安全后，才准许通行。 此标志形状为八角形，红底白字白边。 停车让行标志在下列情况下设置：(1)与交通流量较大的干路平交的支路路口；(2)无人看守的铁路道口；(3)其他需要设置的地方。 |
|  |  | 减速让行标志 表示车辆应减速让行，告示车辆驾驶员必须慢行或停车，观察干路行车情况，在确保干道车辆优先的前提下，认为安全时方可续行。 此标志设在视线良好交叉道路的次要路口。 标志的形状为倒三角形，颜色为白底、红边、黑字。 |
|  |  | 会车让行标志 表示车辆会车时，必须停车让对方车先行。设置在会车有困难的狭窄路段的一端或由于某种原因只能开放一条车道作双向通行路段的一端。 |
|  | 步行标志 表示该街道只供步行。此标志设在步行街的两端。 |
|  |  | 人行横道标志 表示该处为专供行人横穿马路的通道。此标志设在人行横道的两侧。 |
|  |  | 机动车道标志 表示该道路或车道专供机动车行驶。此标志设在道路或车道的起点及交叉路口入口处前适当位置。 |
|  |  | 非机动车道标志 表示该道路或车道专供非机动车行驶。此标志设在道路或车道的起点及交叉路口入口处前适当位置。 |
|  |  | 鸣喇叭标志 表示机动车行至该标志处必须鸣喇叭。此标志设在公路的急转弯处、陡坡等视线不良路段的起点。 |
|  | 直行标志 表示只准一切车辆直行。此标志设在直行的路口以前适当位置。 |
|  | 向左（或向右）转弯标志 表示只准一切车辆向左（或向右）转弯。此标志设在车辆必须向左（或向右）转弯的路口以前适当位置。 |
|  | 直行和向左转弯（或直行和向右转弯）标志 表示只准一切车辆直行和向左转弯（或直行和向右转弯）。此标志设在车辆必须直行和向左转弯（或直行和向右转弯）的路口以前适当位置。 |
|  | 向左和向右转弯标志 表示只准一切车辆向左和向右转弯。此标志设在车辆必须向左和向右转弯的路口以前适当位置。 |
|  | 靠右侧（或靠左侧）道路行驶标志 表示只准一切车辆靠右侧（或靠左侧）道路行驶。此标志设在车辆必须靠右侧（或靠左侧）行驶的路口以前适当位置。 |
|  | 立交行驶路线标志 表示车辆在立交处可以直行和按图示路线左转弯（或直行和右转弯）行驶。此标志设在立交左转弯（或右转弯）出口处适当位置。 |
|  | 环岛行驶标志 表示只准车辆靠右环行。此标志设在环岛面向路口来车方向适当位置。 |
|  | 单向行驶标志 表示一切车辆单向行驶。此标志设在单行路的路口和入口处的适当位置。 |
|  | 车道行驶方向标志 表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。 |
| 干路先行标志 表示干路车辆可以优先行驶。此标志设在有停车让行标志的干路路口以前适当位置。 会车先行标志 表示车辆在会车时可以优先行驶。此标志与会车让行标志配合使用。此标志设在有会车让行标志路段的另一端。 |
|  | 十字交叉 除了基本形十字路口外，还有部分变异的十字路口，如：五路交叉路口、变形十字路口、变形五路交叉路口等。五路以上的路口均按十字路口对待。 |
|  |  | T形交叉 丁字形标志原则上设在与交叉口形状相符的道路上。右侧丁字路口，此标志设在进入T字路口以前的适当位置。 |
|  |  | T形交叉 丁字形标志原则上设在与交叉口形状相符的道路上。左侧丁字路口此标志设在进入丁字路口以前的适当位置。 |
|  |  | T形交叉 丁字形标志原则上设在与交叉口形状相符的道路上。此标志设在进入T字路口以前的适当位置。 |
|  |  | Y形交叉 设在Y形路口以前的适当位置。 |
|  |  | 环形交叉 有的环形交叉路口，由于受线形限制或障碍物阻挡，此标志设在面对来车的路口的正面。 |
|  |  | 向左急弯路 向左急弯路标志设在左急转弯的道路前方适当位置。 |
|  |  | 向右急弯路 向右急弯路标志，设在右急转弯的道路前方适当位置。 |
|  |  | 反向弯路 此标志设在两个相邻的方向相反的弯路前适当位置。 |
|  |  | 连续弯路 此标志设在有连续三个以上弯路的道路以前适当位置。 |
|  |  | 上陡坡 此标志设在纵坡度在7%和市区纵坡度在大于4%的陡坡道路前适当位置。 |
| 施工路栏 施工路栏 锥形交通标 锥形交通标 道口标柱 前方施工 前方施工 道路施工 道路封闭 道路封闭 道路封闭 右道封闭 右道封闭 右道封闭 左道封闭 左道封闭 左道封闭 中间封闭 中间封闭 中间封闭 车辆慢行 向左使驶 向右使驶 |
| 时间范围 时间范围 除公共汽车外 小型汽车 货车 货车、拖拉机 向前200M 向左100M 向左、向右各50M 向右100M 某区域内 学校 海关 事故 坍方 组合 |