道路交通标线指示标线

一、指示标线的分类

1、纵向标线

⑴ 双向两车道路面中心线

⑵ 车行道分界线

⑶ 车行道边缘线

2、横向标线

⑴ 人行横道线

⑵ 距离确认线

3、其他标线

⑴ 高速公路出入口标线

⑵ 停车位标线

⑶ 港湾或停靠站标线

⑷ 收费岛标线

⑸ 导向箭头

⑹ 路面文字标记

二、双向两车道路面中心线

该标线为黄色，用于分隔对向行驶的交通流。在保证安全的情况下，允许车辆越线超车或向左转弯。双向两车道路面中心线的划法见线1。

线1  双向两车道路面中心线 单位：cm

三、车行道分界线

该标线为白色虚线，用于分隔同向行驶的交通流，设在同向行驶的车道分界线上。在保证安全的情况下，允许车辆越线变换车道行驶。

四、车行道边缘线

该标线为白色实线，用来指示机动车道的边缘，或用来划分机动车道与非机动车道的分界。。在机动车需要跨越边缘线的地方，除辟有紧急停车带的路段外，应划白色虚线，以让机动车跨越边缘线（虚线）进入支路。

五、左弯待转区线

该标线为白色虚线。用来指示左弯车辆可在直行时段进入待转区，等待左转。左转时段终止，禁止车辆在等转区内停留。

本标线为两条平行并略带弧形的白虚线，线宽15cm，线段及间隔长均为50cm，其前端应划停止线。

在待转区内需划白色「左弯待转区」文字。见线2。

线2  左弯待转区线

单位：cm

六、左转弯导向线

械转弯导向线表示左转弯的机动车与非机动车之间的分界。主要用于畸形平面交叉路口。该标线为白色虚线。

七、人行横道线

该标线为白色平行粗实线（斑马线）。表示准行人横穿车行道的标线。见线3、线4。

信号灯控制路口的人行横道线，采用两条平行粗实线划出人行横道线的范围，可不划斑马线。

线3  人行横道（正交）单位：cm   线4  人行横道（斜交）单位：cm

城镇地区需在路段中间设置人行横道线时，应在到达人行横道线前的路面上设置预告标示，用来提示驾驶员前方接近人行横道，须注意行人横过马路。人行横道预告标示为白色菱形图案，预告标示及其布设见线5所示。

线5  人行横道预告标示 单位：cm

八、高速公路车距确认标线

车距确认标线为白色平行粗实线。用以提供车辆驾驶员保持行车安全距离之参考。视需要设于经常发生超车，易肇事或其他有需要的路段。见线6。

线6  车距确认线 单位：cm

九、高速公路出入口标线

出入口线是为了驶入或驶出匝道车辆提供安全交汇，减少车辆与突出部缘石碰撞的标线。包括出入口听横向标线、三角地带的标线。

出入口标线的颜色为白色。主要用于高速公路和其它采用立体交叉并有必要划这种标线的道路（如城市快速路）上。

出入口标线按直接式和平行式两种情况设置。见线7、线8、线9、线10。

线7  直接式出口标线 单位：cm

线8  平行式出口标线 单位：cm

线9  直接式入口标线 单位：cm

线10  平行式入口标线 单位：cm

十、停车位标线

停车位标线表示车辆停放位置。停车位标线可分为：平行式停车、倾斜式停车和垂直式停车三种。标线为白色。

十一、港湾式停靠站标线

表示公共客车通向专门的分离引道和停靠位置的标线。包括公共客车进出引道的横向标线和斑马线。港湾式停靠站标线的颜色为白色。具体划法，如线11所示。

线11  港湾式停靠站 单位：cm

二、收费岛迎车流方向地面标线

表示收费车道的位置，为缴费车辆提供清晰标记。收费岛头地面标线的颜色为白色。见线12。

线12  收费岛地面标线

十三、导向箭头

导向箭头表示车辆的行驶方向。导向箭头主要用于交叉道口的导向车道内，出口匝道附近及对渠化效能的引导。导向箭头的颜色为白色。

十四、路面文字标记

1、路面文字标记是利用路面文字，指示或限制车辆行驶的标记。

2、最高速度限制标记

表示限制车辆行驶的最高速度。限速用数字的颜色为黄色。限速数字见线13。限速数值可根据实际需要确定。

线13  最高速度

3、大型机动车道标记用于大型机动车道内。可在各较大的交叉路口外，重复设置。本标记为白色。文字标记应竖向排列。

4、小型机动车道标记用于小型机动车道内。可在各较大的交叉路口外，重复设置，本标记为白色，文字标记应竖向排列。

5、超车道标记用于超车车道内。可在各较大的交叉路口外，重复设置。本标记为白色。文字应竖向排列。