### 济南市建设工程配建停车库（场）规划设置标准

1 总则

1.1为加强我市停车设施的规划管理，改善静态交通环境，使新建、改建、扩建工程的停车设施满足静态交通需求，根据国家和省、市有关法律、法规及规章，参照其他先进城市的相关规定，结合济南市实际情况，制定本《标准》。

1.2建设工程配建停车库（场）的规划设计，必须保障交通安全，配置合理，方便使用，并满足道路动态交通及城市环境保护的要求。

1.3本标准适用于新建、改建、扩建的公共建筑、居住类建筑及其他建设工程。

1.4建设工程配建停车库（场）的设计，除执行本标准外，还应符合国家和省、市现行有关设计规范标准。

2 一般规定

2.1公共建筑、居住类建筑及其他建设工程配建的停车库（场）布置宜与主体建筑位于城市道路的同侧，在建设项目用地范围内布置并须合理退让相关规划控制线、地界及各类现状、在建或规划建（构）筑物。如因用地条件限制确需设置在道路两侧时，应设置过街设施。

2.2公共建筑、居住类建筑及其他建设工程配建的停车库（场）设计，应使停车库（场）与建筑基地出入口、主体建筑主要人流出入口、基地内道路的关系合理衔接，鼓励相邻地块统一设置出入口。

2.3公共建筑、居住类建筑及其他建设工程配建的停车库（场）的平面设计，应符合国家有关规范要求的规定。

2.4地下停车库每个机动车停车位建筑面积宜为30 m2～35 m2，露天停车场每个机动车停车位占地面积宜为25 m2～35 m2，非机动车（自行车）每个停车位占地面积不宜小于1.5m2～1.8 m2。

2.5停车场场地应平整、坚实、防滑，并应满足排水要求。一般停车场地坪坡度不应小于0.5%，停车库的楼地面坡度不应小于1%，且最大坡度不大于4%。

2.6以下建设工程应通过交通影响评价分析确定停车库（场）规模及停车位数量：吸引大量人流车流的大型公共建筑、大中型居住小区；交通枢纽、大型停车库（场）、物流园区等城市交通设施项目；位于城市快速路或主干路两侧、主次干路交叉口附近、城市出入口道路、交通繁忙地区规模较大的公共建筑。

2.7非机动车停车库（场）应设置在城市道路红线以外，不宜设在道路交叉口附近；停车方式应以出入方便为原则，主要停车方式有垂直式和斜列式两种。

2.8非机动车停车库（场）的布置与设计应考虑将来转化为机动车停车库（场）的可能。

3  建设工程配置停车位指标

3.1停车库（场）的设计应采用标准车型，并符合下表的规定。

| 车 辆 类 型 | 设计车型外廓尺寸（ｍ） |
| --- | --- |
|  | 总长 | 总宽 | 总高 |
| 机动车 | Ⅰ | 微型汽车 | 3.5 | 1.6 | 1.8 |
|  | Ⅱ | 小型汽车 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
|  | Ⅲ | 轻型汽车 | 7.0 | 2.1 | 2.6 |
|  | Ⅳ | 中型汽车 | 9.0 | 2.5 | 3.2 |
|  | Ⅴ | 大型货车 | 10.0 | 2.5 | 4.0 |
|  | Ⅵ | 大型客车 | 12.0 | 2.5 | 3.2 |

3.2建设工程配建的机动车停车位指标，以小型汽车为计算当量，各类车辆的换算系数应符合下表的规定。

| 车 型 | 微 型 | 小 型 | 轻 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换算系数 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |

3.3停车库（场）停车位的设置，应以小型车为计算标准，其他车型停车位不超过核定总停车位的10％，公共建筑配建停车场大型车辆的停车位不应小于总停车位的2％，居住区内居民汽车地面停车率（居住区内居民汽车的停车位数量与居住户数的比率）不宜超过10％。 
3.4建设工程配建机动车、非机动车停车位设置标准。

| 建筑类型 | 计算单位 | 机动车 | 非机动车 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅 馆 | 三星及以上 | 车位/客房 | 0.2～0.4 | 1 |  |
|  | 其他星级宾馆 | 车位/客房 | 0.1～0.3 | 1 |  |
|  | 普通旅馆 | 车位/客房 | 0.1～0.2 | 1 |  |
| 办公建筑 | 省、市级机关办公 | 车位/100m2建筑面积 | 0.6～1.0 | 4 | [1] |
|  | 商务办公 | 车位/100m2建筑面积 | 0.5～1.2 | 4 |  |
|  | 工业、其他办公 | 车位/100m2建筑面积 | 0.4～0.6 | 5 |  |
| 商业零售 | 市级、地区商业中心区 | 车位/100m2建筑面积 | 0.5～1.2 | 8 |  |
|  | 其他地区 | 车位/100m2建筑面积 | 0.6～1.0 | 6 |  |
| 餐饮、娱乐 | 车位/100m2建筑面积 | 1.0～2.0 | 4 |  |
| 市 场 | 批发交易市场 | 车位/100m2建筑面积 | 0.6～1.0 | 2 | [2] |
|  | 农贸市场 | 车位/100m2建筑面积 | 0.3 | 8 |  |
| 医 院 | 市级及市级以上医院 | 车位/100m2建筑面积 | 0.5～1.2 | 4 |  |
|  | 其他医院 | 车位/100m2建筑面积 | 0.2～0.6 | 5 |  |
| 博物馆、图书馆 | 车位/100m2建筑面积 | 0.4～0.8 | 5 |  |
| 展览馆 | 车位/100m2建筑面积 | 0.3～0.8 | 5 |  |
| 体育场馆 | 一类体育场馆 | 车位/100座 | 1.5～3.0 | 40 | [3] |
|  | 二类体育场馆 | 车位/100座 | 1.0～2.0 | 30 |  |
| 影剧院 | 电影院 | 车位/100座 | 2.5～5 | 45 |  |
|  | 剧院 | 车位/100座 | 3.0～5 | 35 |  |
| 游览场所 | 自然风景公园 | 车位/1公顷占地面积 | 1.5 | 5 |  |
|  | 其他公园 | 车位/1公顷占地面积 | 5.0～10 | 1 |  |
| 对外交通建筑 | 火车站、长途汽车客运站 | 车位/1千旅客（高峰日） | 1.5～2.0 | 4 | [4] |
|  | 机场 |  | 4.0～6.0 |  |  |
| 学 校 | 中小学校 | 车位/100名师生 | 0.5～1.5 | 70 |  |
|  | 大、中专院校 | 车位/100名师生 | 1.0～2.0 | 30 |  |
| 住 宅 | 高档商品住宅 | 车位/户 | 0.8～2.0 | 1 |  |
|  | 中低价位商品住宅 | 车位/户 | 0.5～0.8 | 2 |  |
| 工 业 | 工业厂房 | 车位/100m2建筑面积 | 0.2～0.6 | 70 | [5] |

说明：

[1]工厂办公包括生产办公、综合楼等，其配建停车设施可在工厂用地范围内统一集中设置。

[2]批发交易市场是指生产资料市场和批发为主的其他交易市场。

[3]一类体育场馆指大于15000座的体育场或大于4000座的体育馆，二类体育馆指小于15000座的体育场或小于4000座的体育馆。

[4]交通类建筑的配建停车场指标仅供参考，具体设计时根据停车需求分析的结果来确定。

[5]技术密集型企业取下限值指标，劳动密集型企业取上限值指标。